|  | Betriebsanweisung Bandsägen/ Hubsägen/ Kreissägen Werkstattbereich |  |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Bandsägen/ Hubsägen/ Kreissägen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch (insbesondere für Augen und Hände). Verletzungsgefahr bei Kontakt mit Sägeblatt; auch bei Nachlauf der Maschine. Verletzungsgefahr durch wegfliegende Teile. Hautschäden und Allergien beim Umgang mit KSS. Gehörschäden durch Lärm. Gefährdung durch elektrischen Strom, insbesondere bei Beschädigung Strom führender Leitungen. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vor Arbeitsbeginn Maschine auf betriebssicheren Zustand überprüfen. Werkstück ordnungsgemäß ausrichten / anlegen. Spannstöcke richtig einstellen. Keine rissigen, stumpfe oder beschädigten Sägeblätter verwenden. Höhenverstellbare Sägeblattabdeckung entsprechend dem zu bearbeitenden Werkstück einstellen. Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten u. nachlaufendes Sägeblatt verdecken. Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi und eine Kappe oder ein Kopftuch sichern. Schutzbrille und Gehörschutz tragen. Schutzhandschuhe sind verboten: Gefahr des Einzugs in das rotierende Sägeblatt. Späne / Abfälle nicht mit der Hand entfernen; Spänehaken oder Handfeger benutzen. |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Werkstattleitung informieren. Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen die Werkstattleitung informieren. Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen. |  |
| Erste Hilfe |
| Notruf: 0-112 | Maschine abschalten. Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). Kleinere Verletzungen sofort versorgen. Eintragung in das Verbandbuch vornehmen. Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen (siehe Info „Erste Hilfe“) bzw. über Tel. 0-112 den Notarzt benachrichtigen. Die Werkstattleitung informieren. |  |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Mängel an der Maschine sind umgehend der Werkstattleitung zu melden. Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. |  |

Datum:										Unterschrift: